## Slide 1
Kết Quả & Đánh Giá
Từ nghiên cứu kỹ thuật đến ứng dụng lâm sàng

## Slide 2
Các thông số lâm sàng dùng để đánh giá nguy cơ
① Đo thông số lâm sàng — từ ảnh võng mạc — mỗi chỉ số đo theo Zone B để đảm bảo so sánh được giữa các ca
② Kết hợp bằng Machine Learning — Random Forest học trọng số tổ hợp giữa các dấu hiệu, ra xác suất nguy cơ cuối cùng
# | Chỉ số | Kỹ thuật đo | Ngưỡng / Ý nghĩa | Vai trò
1 | AVR (A/V Ratio) | CRAE / CRVE | < 0.65 → hẹp động mạch | Vào ML
2 | CRAE | Đường kính ĐM Zone B | Tham chiếu nội bộ | Vào ML
3 | CRVE | Đường kính TM Zone B | Tham chiếu nội bộ | Vào ML
4 | Tortuosity TB | arc / chord mỗi segment | > 1.50 → xoắn bệnh lý | Vào ML
5 | Std Tortuosity | std(tortuosity) | > 0.20 → phân bố không ổn định | Vào ML
6 | Vessel Density | vessel px / zone area | < 5% → mạng thưa | Vào ML
7 | Fractal Dimension | Box-counting | ~1.3–1.7 tham chiếu | Vào ML
8 | Discontinuity | Gap-weighted skeleton | > 0.15 → đứt đoạn tăng | Vào ML
9 | Endpoint Gap | Distance endpoint pairs | > 0.05 → gap bất thường | Vào ML
10 | Whitening Score | High-intensity ngoài OD+vessel | Cao → phù trắng võng mạc | Vào ML
11 | Image Confidence | 0.3·focus+0.25·contrast+... | < 0.42 low / ≥ 0.68 usable | Hỗ trợ đọc
12 | OD Confidence | Optic disc detection conf. | > 40% tham chiếu | Hỗ trợ giải phẫu

## Slide 3
Đánh giá theo 6 dấu hiệu hình thái RAO và lý do kết hợp bằng ML
1
Hẹp động mạch
CRAE, AVR
Tắc nghẽn → áp lực giảm → lòng mạch co. Đo cross-section ⊥ skeleton trong Zone B.
2
Đứt đoạn mạch
Discontinuity, EndpointGap
Đoạn sau chỗ tắc không hiện rõ. Closing(skel)−skel, endpoint analysis.
3
Tăng độ xoắn
Tortuosity, Std Tortuosity
Tăng HA làm mạch mất đàn hồi. arc/chord mỗi segment, ngưỡng > 1.50.
4
Phù trắng võng mạc
WhiteningScore
Thiếu oxy → tế bào phù nề → vùng sáng bất thường. Rất đặc trưng CRAO cấp.
5
Giảm mật độ mạch
VesselDensity, FractalDim
Nhánh nhỏ xẹp → mạng thưa. Vessel px/FOV + box-counting, ngưỡng < 5%.
6
Mất cân đối A/V
AVR, CRAE, CRVE
ĐM teo, TM giãn bù trừ. Không chỉ nhìn ratio — xét cả absolute value.

## Slide 4
Tại sao phải kết hợp cả 6 dấu hiệu với Machine Learning?
Từng dấu hiệu đơn lẻ còn thiếu sót
✗
Đứt đoạn đơn lẻ: có thể do ảnh mờ hoặc phân đoạn chưa tốt → false positive
✗
AVR thấp đơn lẻ: vẫn có thể là biến thiên bình thường giữa các bệnh nhân
✗
Độ xoắn đơn lẻ: chưa đủ kết luận vì phụ thuộc từng nhánh mạch riêng lẻ
✗
Whitening đơn lẻ: có thể bị nhiễu bởi vùng sáng hoặc phản xạ ánh sáng
→ Khi nhiều dấu hiệu cùng xuất hiện, độ tin cậy tăng rõ rệt
Tại sao kết hợp với Machine Learning?
Đa biến: Quan hệ giữa các dấu hiệu là đa biến — không nên chốt bằng một ngưỡng đơn lẻ
Vector đặc trưng: Random Forest nhận vector đặc trưng chứ không nhận ảnh thô
Học trọng số: Mô hình học trọng số kết hợp giữa các dấu hiệu từ dữ liệu thật
Xác suất nguy cơ: Đầu ra là xác suất — không phải nhãn binary cứng nhắc
Threshold 0.35: Decision threshold 0.35 tối ưu cho mục tiêu sàng lọc (ưu tiên recall)

## Slide 5
Kết quả mô hình Random Forest trên bộ dữ liệu hiện tại
Dataset: 455 ảnh | Normal: 356 | High-risk: 99 | Validation: 5-fold cross-validation
85.5%
Accuracy (CV)
± 3.8%
65.5%
F1-score (CV)
± 6.9%
84.9%
AUC-ROC (CV)
± 5.0%
62.7%
Recall (CV)
± 9.1%
Metric | Hold-out default | Deploy threshold = 0.35
Accuracy | 85.7% | 83.5%
Recall / Sensitivity | 60.0% | 70.0%
Specificity | 92.9% | 87.3%
F1-score | 64.9% | —
★ Ngưỡng 0.35 được chọn để tối ưu sàng lọc — ưu tiên không bỏ sót ca nguy cơ.

## Slide 6
Kết quả đầu ra không chỉ là nhãn — mà là bộ bằng chứng trực quan
🩸
Vessel Mask
Tách cây mạch máu phục vụ đo lường mật độ và skeleton graph
🔀
A/V Map
Phân loại động mạch/tĩnh mạch để đo CRAE, CRVE, AVR
🎯
Optic Disc + Zone B
Chuẩn hóa vùng phân tích đúng tiêu chuẩn Knudtson
📐
Structural Map
Đánh dấu xoắn và đứt đoạn mạch trên skeleton
📏
Diameter / Calibre Map
Hiển thị thay đổi caliber động mạch và tĩnh mạch
📋
Clinical Table (UI phải)
Hiển thị đầy đủ 12 chỉ số lâm sàng với ngưỡng tham chiếu
🎲
Final Risk Probability
Xác suất nguy cơ cuối cùng do Random Forest trả ra
💡 Điểm mạnh cốt lõi: Hệ thống explainable — không chỉ ra nhãn black-box mà cung cấp toàn bộ bằng chứng lâm sàng đi kèm.

## Slide 7
Hạn chế hiện tại của hệ thống
1
Dữ liệu & Nhãn
– Dataset còn mất cân bằng lớp (356 normal vs 99 high-risk)
– Nhãn nguy cơ chưa phải ground truth lâm sàng quy mô lớn từ bác sĩ
2
Độ vững của pipeline ảnh
– Ảnh mờ, lóa, giao cắt mạch phức tạp vẫn có thể làm sai A/V, OD và discontinuity
– Một số ca chất lượng thấp có thể vừa là nhiễu kỹ thuật vừa là dấu hiệu bệnh lý
3
Đa mô thức chưa hoàn chỉnh
– Demo hiện tại chủ yếu dựa trên đặc trưng ảnh võng mạc
– Chưa tích hợp trực tiếp huyết áp, BMI, bệnh sử vào vector dự đoán cuối
4
Kiểm định ngoài tập dữ liệu
– Chưa có external validation đủ mạnh trên tập bệnh viện độc lập

## Slide 8
Định hướng hoàn thiện hệ thống
01
Mở rộng bộ đặc trưng
Từ 10 đặc trưng demo hiện tại → khung 12 chỉ số hoàn chỉnh, bổ sung thêm các marker hình thái chưa khai thác.
02
Tích hợp clinical metadata
Đưa trực tiếp huyết áp, BMI, bệnh sử tiểu đường vào vector dự đoán cuối để tăng độ chính xác.
03
Theo dõi dọc theo thời gian
Chuẩn hóa dữ liệu theo hồ sơ bệnh nhân, theo dõi diễn tiến thay đổi chỉ số qua các lần khám.
04
Thu thập nhãn & external validation
Mở rộng ground truth từ bác sĩ chuyên khoa, kiểm định độc lập trên tập bệnh viện ngoài.
05
Tối ưu cho telemedicine
Tối ưu backend để hỗ trợ phân tích nhanh, triển khai môi trường tài nguyên thấp cho vùng xa.

## Slide 9
Demo: Quy trình đánh giá từ ảnh đến kết luận cuối
1
Nạp ảnh fundus Upload ảnh JPG/PNG — hệ thống chuẩn hóa, đánh giá chất lượng và từ chối ảnh kém.
2
Vessel segmentation & A/V map Xem vessel mask, phân loại động mạch/tĩnh mạch, kiểm tra Zone B được khoanh đúng.
3
Optic disc, structural map & bảng chỉ số Xem structural map (tortuosity, discontinuity) và bảng 12 chỉ số lâm sàng ở UI góc phải.
4
Đọc xác suất nguy cơ cuối cùng Random Forest trả xác suất. Ngưỡng 0.35 — nếu vượt → HIGH RISK, hệ thống giải thích từng dấu hiệu.
5
Logic đánh giá toàn diện Chỉ số lâm sàng + ML → kết luận cuối. Không kết luận từ một dấu hiệu đơn lẻ.